Додаток 2 до ДКТ

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Дослідження та розробки в галузі архітектури та будівництва

(Розробка схеми оптимізованого водопостачання м. Енергодар

(оптимізована схема водопостачання та водовідведення))

(технічні, якісні, кількісні та інші вимоги замовника до предмету закупівлі)

Підстава для проведення розробки - закон України «Про питну воду та питне водопостачання», Загальнодержавна програма «Питна вода України на 2006-2020 роки», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 23.12.2010 № 476 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення схем оптимізації роботи централізованого водопостачання та водовідведення».

Мета розробки - на основі всебічного аналізу сучасного стану систем водопостачання та водовідведення в цілому і їх окремих елементів, виявити вузькі місця, розробити комплекс заходів з їх усунення, а також з розвитку систем водопостачання та водовідведення з метою підвищення якості води і ефективності очищення стічних вод, надійності роботи систем водопостачання та водовідведення, забезпечення раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів у водопровідно-каналізаційному господарстві.

1. Вихідні дані:

1.1. Інформація про джерела водопостачання, їх стисла характеристика, склад водозабірних споруд, гідрологічні режими, якість води тощо;

1.2. Дані про водоочисні станції знезараження води: проектна і фактична продуктивність, склад споруд, технологічні режими, технічний стан споруд і будівель, якість питної води протягом року тощо;

1.3. Дані для складання гідравлічного розрахунку системи водопостачання: карта та  схема розподільних мереж із вказанням довжин, матеріалів та діаметрів трубопроводів; витрати і напори води в регулюючих точках (насосні станції, резервуари); рівні водорозбору води; висотність забудови, відмітки розташування об'єктів водопостачання.

1.4. Дані для складання водного балансу - об'єми піднятої, поданої і реалізованої (за категоріями) води; фактичні або розраховані рівні технологічних витрат і неврахованих втрат води за останні три роки;

1.5. Дані про окремі елементи розподільної мережі - кількість і склад обладнання насосних станцій, технічні характеристики резервуарів, характеристика і місце розташування запірної і запірно-регулюючої арматури; розподілення водоводів і трубопроводів розподільної мережі за віком, матеріалами і діаметрами та ін.

1.6. Дані про систему збору і відведення стічних вод - кількість і склад обладнання каналізаційних насосних станцій, розподілення напірних і безнапірних колекторів за віком, матеріалами і діаметрами та ін.;

1.7. Дані про каналізаційні очисні станції: склад споруд та їх технічний стан, проектна і фактична продуктивність, характеристика системи обробки утворених осадів, інформація про склад поданих та очищених стічних вод;

1.8. Інформація про рівень охоплення споживачів приладами обліку кількості спожитої води, а також про засоби технологічного контролю об'ємів води.

1.9. Дані для фінансово-економічного аналізу роботи підприємств, що здійснюють експлуатацію систем водопостачання та/або водовідведення: структура собівартості послуг, характеристика основних фондів і затрат, відповідність тарифів собівартості, фактичні результати економічної діяльності.

2. Технічні вимоги до послуг:

2. Стислий зміст етапів розробки.

Склад робіт, що підлягають виконанню, включає:

2.1. Загальна характеристика міста;

2.2. Аналіз сучасного стану існуючих систем водопостачання та водовідведення;

2.3. Проведення гідравлічного розрахунку системи розподілення питної води з визначенням заходів з її удосконалення та оптимізації з урахуванням нерівномірності водорозбору в різні періоди року та в різні години доби;

2.4. Виявлення основних проблемних питань, недоліків розвитку систем, які ставлять під загрозу якість питного водопостачання, надійність надання послуг з водопостачання/ водовідведення, екологічну безпеку, ефективність і раціональність використання матеріальних і енергетичних ресурсів;

2.5. Розробка рекомендацій та заходів щодо усунення недоліків, підвищення якості води, надійності водопостачання, покращення якості послуг з водовідведення, збільшення ефективності очищення стічних вод, забезпечення раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів проводиться на основі переліку основних недоліків системи. Перелік заходів на перспективу формується на основі вітчизняного та світового досвіду розвитку систем водопостачання та водовідведення;

2.6. Розподіл заходів за пріоритетністю і термінами виконання;

2.7. Групування заходів за основними напрямами: підвищення якості води, яка подається споживачам; збільшення надійності водопостачання і підвищення якості послуг з водопостачання; зменшення негативного антропогенного впливу підприємств водопостачання та водовідведення на навколишнє природне середовище; збільшення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів; наукове та проектне забезпечення виконання заходів;

2.8. При визначенні вартості виконання заходів обов'язково враховується зміна рівня цін на будівельні роботи протягом часу, прогнозовані і фактичні показники інфляції тощо; а також вказується по рівнях цін якого року оцінена вартість впровадження заходів;

2.9. Визначення індикаторних показників, які характеризують досягнення цілі, тобто об'єктивні і вимірювані якісні або кількісні показники, які повинні бути досягнуті в результаті виконання заходів (соціальних, екологічних, економічних);

2.10. Розробка фінансової моделі виконання заходів, передбачених схемою оптимізації, яка  включає перелік заходів з зазначенням джерел фінансування та рівнем фінансування з кожного з них по роках.

За рівнем охоплення схема оптимізації повинна бути комплексною, і включати низку заходів, направлених на вирішення всіх основних проблем систем водопостачання та каналізації;

Розробка схеми оптимізації повинна включати наступні основні етапи:

- створення єдиної схеми мереж водопостачання та водовідведення;

- класифікація споживачів і їх прив‘язка до електронної карти;

- збір вихідних даних;

- гідравлічний розрахунок системи розподілення питної води;

- аналіз ефективності, надійності економічності робочих вузлів системи;

- виявлення основних недоліків системи і "вузьких місць";

- розробка рекомендацій щодо усунення недоліків, підвищення якості води, надійності водопостачання, покращення якості послуг з водовідведення, збільшення ефективності очищення стічних вод, забезпечення раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів;

- натурне уточнення створеної схеми і оцінка адекватності моделі;

- ранжування заходів по важливості і часу;

- оцінка вартості виконання заходів;

- визначення індикаторних показників досягнення основної мети схеми оптимізації;

- розробка фінансової моделі забезпечення реалізації заходів, передбачених схемою оптимізації.

Гідравлічний розрахунок виконати для системи водопостачання в цілому.

Гідравлічний розрахунок системи водопостачання проводити відповідно до «Методичних рекомендацій з розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення», затверджених наказом міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010р. №476. Здійснити уточнений розрахунок мереж та оцінку адекватності отриманої математичної моделі.

Гідравлічний розрахунок виконати для середньодобових даних у добу максимального і мінімального водорозбору з урахуванням нерівномірності водорозбору протягом доби.

При складанні гідравлічної моделі використати електронну карту водопровідних мереж міста Енергодар. В разі необхідності здійснити коригування документації шляхом уточнення на місці розташування ключових елементів розподільної мережі.

Базу даних щодо місця розташування споживачів, кількості води, що подається з урахуванням нерівномірності водоспоживання надає КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради.

В процесі калібрування моделі до реальної роботи мережі використовувати фактичні дані про тиск та витрати води з системи моніторингу технологічних параметрів і даних фактичних замірів. Вимірювання фактичних показників гідравлічної моделі виконувати переносними приладами. Розрахункові значення тиску у вузлах та витрати по трубопроводах повинні мати мінімально допустимі відхилення від фактичних.

Гідравлічна модель повинна забезпечувати достовірність отримання даних у реальних режимах і її адекватність повинна бути підтверджена експериментальним шляхом.

Замовник має право вимагати від Виконавця демонстрацію усіх запропонованих функцій.

Аналіз ефективності, надійності, економічності робочих вузлів системи та даних гідравлічного розрахунку виконати шляхом узагальнення і порівняння технологічних і економічних характеристик роботи системи водопостачання/ водовідведення з іншими аналогічними системами та світовим досвідом.

Скласти перелік основних недоліків і ″вузьких місць″ системи, які ставлять під загрозу якість питного водопостачання, надійність надання послуг з водопостачання/водовідведення, екологічну безпеку в регіоні, ефективність і раціональність використання матеріальних і енергетичних ресурсів.

На основі переліку основних недоліків системи розробити рекомендації щодо усунення недоліків, підвищення якості води, надійності водопостачання, покращення якості послуг з водовідведення, збільшення ефективності очищення стічних вод, забезпечення раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів. Перелік заходів на перспективу сформувати на основі вітчизняного та світового досвіду розвитку систем водопостачання та водовідведення.

Заходи з розвитку систем водопостачання та водовідведення згрупувати по наступним напрямкам:

1. Підвищення якості води, яка подається споживачам:

- охорона і захист джерел питного водопостачання;

- запобігання забрудненню води при транспортуванні.

2. Збільшення надійності водопостачання і підвищення якості послуг з водопостачання:

- підвищення надійності роботи розподільної системи;

- підвищення ефективності експлуатації системи водопостачання;

- впровадження автоматизованого управління системою.

3. Збільшення надійності надання послуг з водовідведення:

- збільшення охоплення населення послугами централізованого каналізування;

- підвищення надійності роботи системи збору і транспортування стічних вод;

- підвищення ефективності експлуатації системи водовідведення.

4. Зменшення негативного антропогенного впливу «КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради на навколишнє природне середовище:

- запобігання скиду неочищених стічних вод і збільшення ефективності їх очищення;

- впровадження і удосконалення систем обробки осадів стічних вод;

5. Збільшення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів:

- створення надійних систем обліку кількості спожитої води;

- скорочення рівня втрат і неврахованих витрат води;

- збільшення ефективності використання електроенергії;

6. Виконати ранжування заходів по важливості і часу:

- найбільш важливий;

- важливий;

- на перспективу.

Виконати оцінку вартості виконання заходів на основі будівельних та інших норм, комерційних пропозицій фірм-постачальників обладнання, встановлених державою цін на вартість розробки проектно-кошторисної документації, кошторисної частини існуючих проектів та ін.

При розрахунках вартості заходів обов'язково врахувати зміну рівня цін на будівельні роботи протягом часу, прогнозовані і фактичні показники інфляції тощо. У схемах оптимізації обов'язково вказати по рівнях цін якого року оцінена вартість впровадження заходів.

Для кожного заходу визначити індикаторні показники, які характеризують досягнення цілі, тобто об'єктивні і вимірювані якісні або кількісні показники, які повинні бути досягнуті в результаті виконання цього заходу. Показники можуть бути соціальними, екологічними або економічними.

Розробити фінансову модель виконання заходів, що включає перелік заходів з зазначенням джерел фінансування та рівнем фінансування з кожного з них по роках. Основними джерелами фінансування є кошти Державного, обласного, міського бюджетів, кошти КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради, кошти інвесторів.

Фінансова модель повинна бути узгоджена з чинними державними, регіональними і місцевими програмами розвитку.

Схему оптимізації скласти у вигляді пояснювальної записки, яка включає текстовий матеріал, таблиці, в т.ч. за встановленою формою, схеми і діаграми, а також затверджувану частину. Затверджувана частина обов'язково включає такі розділи:

- характеристика і аналіз сучасного стану системи;

- перелік основних недоліків системи;

- фінансова модель (за встановленою формою);

- перелік показників досягнення цілі (за встановленою формою).

Звітна документація передається Замовнику у 3-х примірниках, у тому числі 2-а примірника на папері і 1-н примірник на електронному носії.

Учасник зобов’язаний провести експертизу «Схеми оптимізованого водопостачання м. Енергодар (оптимізована схема водопостачання та водовідведення)» у спеціалізованій науковій організації. Витрати пов’язані з проведенням експертизи покладаються на учасника.

Додаток 2 до ДКТ

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Дослідження та розробки в галузі енергетики

(Розробка схеми оптимізованого теплопостачання м. Енергодар)

(технічні, якісні, кількісні та інші вимоги замовника до предмету закупівлі)

Підстава для проведення розробки - Закон України «Про теплопостачання», Постанова КМУ від 02.04.2009р. №401 «Про затвердження Порядку розробляння регіональних програм модернізації систем теплопостачання», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 26.04.2006р. №147 «Про затвердження методичних рекомендацій з розробляння енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України».

Мета розробки – на основі всебічного аналізу сучасного стану системи теплопостачання в цілому і їх окремих елементів, виявити вузькі місця, розробити комплекс заходів з їх усунення, а також з розвитку систем теплопостачання з метою економії паливо-енергетичних ресурсів, надійності роботи системи теплопостачання, впровадження енергозберігаючих технологій, забезпечення раціонального використання матеріальних та енергетичних ресурсів.

1. Вихідні дані:

1.1. План схема м. Енергодар;

1.2. Довідка про чисельність населення та житловий фонд;

1.3. Довідка про будівництво об’єктів соцкультпобуту та громадських споруд в м. Енергодар;

1.4. Довідка про існуючу систему теплопостачання м. Енергодар;

1.5. Характеристика теплорозподільчих пунктів, центрального теплового пункту, індивідуальних теплових пунктів;

1.6. Характеристика теплових мереж;

1.7. Дані про рівень охоплення споживачів приладами обліку кількості спожитої води,  а також про засоби технологічного контролю теплової енергії;

1.8. Дані для фінансово-економічного аналізу роботи підприємств, що здійснює експлуатацію системи теплопостачання, структура собівартості послуг, характеристика основних фондів і затрат, відповідність тарифів собівартості, фактичні результати економічної діяльності.

2. Технічні вимоги до послуг:

2. Стислий зміст етапів розробки.

Склад робіт, що підлягають виконанню, включає:

2.1. Загальна характеристика міста;

2.2. Аналіз сучасного стану існуючих систем теплопостачання;

2.3. Проведення розрахунку теплових навантажень для визначення фактичних нагрузок об’єктів;

2.4. Проведення розрахунку потреби в тепловій енергії для визначення корисного відпуску теплової енергії споживачам;

2.5. Розробка пропозицій із впровадження заходів щодо модернізації і реконструкції існуючих об’єктів і теплових мереж;

2.6. Проведення гідравлічного розрахунку системи теплопостачання з визначенням заходів з її удосконалення та оптимізації;

2.7. Проведення розрахунку техніко-економічних показників системи теплопостачання;

2.8. Проведення розрахунку техніко-економічних показників теплових мереж;

2.9. Проведення розрахунку балансу тепла;

2.10. Розподіл заходів за пріоритетністю і термінами виконання;

2.11. Групування заходів за основними напрямками з урахуванням впровадження енерго- та еколого ефективних заходів щодо оптимальної роботи обладнання ТРП і ЦТП та теплових мереж; збільшення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів; наукове та проектне забезпечення виконання заходів;

2.12. При визначенні вартості виконання заходів обов’язково враховується зміна рівня цін на будівельні роботи протягом часу, прогнозовані і фактичні показники інфляції тощо, а також вказується по рівнях цін якого року оцінена вартість впровадження заходів;

2.13. Визначення індикаторних показників, які характеризують досягнення цілі, тобто об’єктивні і вимірювані якісні та кількісні показники, які повинні бути досягнуті в результаті виконання заходів;

2.14. Розробка фінансової моделі виконання заходів, передбачених схемою оптимізації, яка включає перелік заходів з указанням джерел фінансування з кожного з них по роках.

Розробка схем теплопостачання здійснюється на основі технічного завдання, що складається замовником за участю виконавця (проектної організації) та погодженого органами місцевого самоврядування.

За рівнем охоплення схема оптимізації повинна бути комплексною, і включати низку заходів, направлених на вирішення всіх основних проблем системи теплопостачання.

Розробка схеми оптимізації повинна включати наступні основні етапи:

- загальна характеристика міста;

- створення єдиної схеми теплопостачання;

- класифікація споживачів і їх прив‘язка до електронної карти;

- збір вихідних даних;

- гідравлічний розрахунок системи теплопостачання;

- аналіз існуючої системи теплопостачання населеного пункту;

- виявлення основних недоліків системи і "вузьких місць";

- розробка рекомендацій щодо усунення недоліків, надійності теплопостачання, забезпечення раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів;

- натурне уточнення створеної схеми і оцінка адекватності моделі;

- ранжування заходів по важливості і часу;

- оцінка вартості виконання заходів;

- визначення індикаторних показників досягнення основної мети схеми оптимізації;

- розробка фінансової моделі забезпечення реалізації заходів, передбачених схемою оптимізації.

Гідравлічний розрахунок виконати для системи теплопостачання в цілому.

Гідравлічний розрахунок системи теплопостачання проводити відповідно до «Методичних рекомендацій з розробляння енерго- та екологоефективних схем теплопостачання» затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 26.04.2006р. №147.

Гідравлічний розрахунок виконати для середньодобових  даних у добу максимального і мінімального теплопостачання.

Вимірювання фактичних показників гідравлічної моделі виконувати переносними приладами.

Розрахункові значення тиску у вузлах та витрати на трубопроводах повинні мати мінімально допустимі відхилення від фактичних.

Гідравлічна модель повинна забезпечувати достовірність отримання даних у реальних режимах і її адекватність повинна бути підтверджена експериментальним шляхом.

Аналіз ефективності, надійності, економічності робочих вузлів системи та даних гідравлічного розрахунку виконати шляхом узагальнення і порівняння технологічних і економічних характеристик роботи системи теплопостачання з іншими аналогічними системами та світовим досвідом.

Скласти перелік основних недоліків і «вузьких місць» системи, які ставлять під загрозу надійність надання послуг з теплопостачання, ефективність і раціональність використання матеріальних і енергетичних ресурсів.

На основі переліку основних недоліків системи розробити рекомендації щодо усунення недоліків, надійності теплопостачання, покращення якості послуг з теплопостачання, забезпечення раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів. Перелік заходів на перспективу сформувати на основі вітчизняного та світового досвіду систем теплопостачання.

Заходи з розвитку систем теплопостачання згрупувати по наступним напрямкам:

- Збільшення надійності роботи системи теплопостачання:

- підвищення надійності роботи теплових мереж, ТРП і ЦТП;

- підвищення ефективності експлуатації теплових мереж;

- впровадження автоматизованого управління системою теплопостачання;

- Збільшення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів:

- створення надійних систем обліку кількості спожитої теплової енергії;

- створення надійних систем регулювання теплової енергії;

- скорочення рівня витрат і неврахованих витрат теплової енергії;

- збільшення ефективності використання електроенергії.

- Виконати ранжування заходів по важливості і часу:

- найбільш важливий;

- важливий;

- на перспективу.

Виконати оцінку вартості виконання заходів на основі будівельних та інших норм, комерційних пропозицій фірм-постачальників обладнання, встановлених державою цін на вартість розробки проектно-кошторисної документації, кошторисної частини існуючих проектів та ін.

При розрахунках вартості заходів обов'язково врахувати зміну рівня цін на будівельні роботи протягом часу, прогнозовані і фактичні показники інфляції тощо. У схемах оптимізації обов'язково вказати по рівнях цін якого року оцінена вартість впровадження заходів.

Для кожного заходу визначити індикаторні показники, які характеризують досягнення цілі, тобто об'єктивні і вимірювані якісні або кількісні показники, які повинні бути досягнуті в результаті виконання цього заходу. Показники можуть бути соціальними, екологічними або економічними.

Розробити фінансову модель виконання заходів, що включає перелік заходів з зазначенням джерел фінансування та рівнем фінансування з кожного з них по роках. Основними джерелами фінансування є кошти Державного, обласного, міського бюджетів, кошти КП «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради, кошти інвесторів.

Фінансова модель повинна бути узгоджена з чинними державними, регіональними і місцевими програмами розвитку.

Схему оптимізації скласти у вигляді пояснювальної записки, яка включає текстовий матеріал, таблиці, в т.ч. за встановленою формою, схеми і діаграми, а також затверджувану частину. Затверджувана частина обов'язково включає такі розділи:

- характеристика і аналіз сучасного стану системи;

- перелік основних недоліків системи;

- фінансова модель (за встановленою формою);

- перелік показників досягнення цілі (за встановленою формою).

Звітна документація передається Замовнику у 3-х примірниках, у тому числі 2-а примірника на папері і 1-н примірник на електронному носії.

3. Нормативні документи, що використовуються при розробці схем теплопостачання

При розробці схем теплопостачання використовуються наступні законодавчі, нормативні та нормативно-методичні документи:

Закон України "Про теплопостачання";

Закон України "Про енергозбереження";

Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу";

Закон України "Про альтернативні джерела енергії";

Закон України "Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки";

Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики;

СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети";

СНиП II-35-76 "Котельные установки";

Рекомендації з проектування дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі, 2-е видання перероблене та доповнене (Посібник до СниП II-35-76);

ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання";

СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика";

СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки";

ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди";

Типова схема децентралізованого теплопостачання міст;

Норми та вказівки з нормування витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні, КТМ 204 України 244-94;

Посібник та доповнення до "Норм та вказівок з нормування витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні", КТМ 204 України 244-94;

Методичні рекомендації з обгрунтування техніко-економічної доцільності застосування альтернативних джерел енергії на об'єктах житлово-громадського будівництва.

Відповідно до Закону України "Про теплопостачання", схеми теплопостачання розглядаються та затверджуються місцевими органами виконавчої влади.

Учасник зобов’язаний провести експертизу «Схеми оптимізованого теплопостачання м. Енергодар» відповідно до норм чинного законодавства. Витрати пов’язані з проведенням експертизи покладаються на учасника.